# Умови     Всеукраїнського      фізичного       конкурсу

“Левеня – 2006”    9 клас

# Любий друже! Перед тим, як приступити до розв’язування задач, пам’ятай:

- за кожну задачу можна отримати від трьох до п’яти балів;

- за неправильну відповідь знімається 25% від кількості балів, передбачених за правильну відповідь;

- на старті Ти отримуєш авансом 30 балів;

- серед запропонованих варіантів відповідей є лише один правильний;

- користуватись калькулятором дозволено;

- категорично заборонено  користуватись фізичними довідниками чи іншою допоміжною літературою;

- термін виконання завдань – 75 хв.

# Будь уважний! Тобі під силу віднайти всі правильні відповіді!

# Часу обмаль, тож поспішай! Бажаємо успіху!

# Завдання 1 – 10 оцінюються трьома балами

# 1. Який з нижче названих приладів вимірює прискорення?

# А: спідометр;       Б: манометр;       В: гальванометр;      Г: акселерометр;       Д: термометр.

# 2. Які з наведених величин : 1) швидкість, 2) сила, 3) прискорення, 4) шлях;

# при  механічному русі завжди  співпадають за напрямом?

# А: 1 і 2;                 Б: 2 і 3;                 В: 2 і 4;                      Г: 3 і 4;                       Д: 1 і 3.

# 3. На похилій площині знаходиться тіло. В якому випадку сили, що діють на тіло, зображено

# правильно?

# А:                                       Б:                                 В:                                   Г:

# 4. В яких системах відліку виконуються всі три закони механіки Ньютона?

# А: Тільки в інерціальних системах відліку;         Б: Тільки в неінерціальних системах відліку;

# В: В інерціальних і неінерціальних системах;     Г: У будь-яких системах відліку.

# 5. Міркуючи про причини руху Місяця навколо Землі, Ньютон припустив, що причиною руху

# Місяця по колу є сила тяжіння, що діє на нього з боку Землі. Чим було це припущення?

# А: Фізичним дослідом;                      Б: Гіпотезою;                     В: Теорією;

# Г: Результатом розрахунків;             Д: Фізичним законом.

# 6. Імпульс якого з наведених тіл максимальний?

# А:                            Б:                                В:                                Г:                       Д:

# 7. На тіло m з боку Землі діє сила притягання. Яке з наведених

# нижче тверджень справедливе для сили, що діє з боку цього

# тіла на Землю?

# А: =;         Б: <<;         В: = 0;         Г: >>;;          Д: = -;.

# 8. Три однакових однорідних тіла поклали на поверхню стола різними

# гранями і, потягнувши за мотузку, привели в рух. В якому випадку

# сила тертя найбільша?

# А: 1;     Б: 2;    В: 3;    Г: однакова;    Д: відповісти неможливо.

# 9. В якому випадку включення вимикача приведе до короткого замикання?

# А:                           Б:                           В:                         Г:                         Д:

# 10. На рисунках зображено хід променів через лінзи, що знаходяться у чорних ящиках. В яких

# випадках лінза розсіювальна?

# А: тільки 2;                  Б: тільки 3;               В: 1 і 4;                 Г: 3 і 4;                Д: 2, 3 і 4.

# Завдання 11 – 20 оцінюються чотирма балами

# 11.Левеня рухається зі швидкістю 1= 9 км/год відносно вагона поїзда

# проти напряму його руху, поїзд рухається зі швидкістю 2= 20 м/с.

# Яка швидкість Левеня відносно Землі?

# А: 11 м/с;         Б: 17,5 м/с;         В: 20 м/с;        Г: 22,5 м/с;       Д: 29 м/с.

# 12. На рисунку зображено графік залежності модуля швидкості вагона від часу

# в інерціальній системі відліку. Протягом яких інтервалів часу рівнодійна

# сил, що діє на вагон з боку інших тіл, дорівнювала нулю? Вагон рухався

# прямолінійно.

# А: 0 – t1, t3 – t4;   Б: 0 – t4;  В: t1 – t2, t2 – t3; Г: таких проміжків часу немає.

# 13. На тіло діють три сили, розташовані в одній площині (див. рис).

# Модуль вектора сили F1 дорівнює 2 Н. Чому дорівнює модуль рівнодійної

# трьох сил?

# А: 2,6 Н;                Б: 5 Н;                В: 3 Н;                 Г: 1 Н;                Д: 0.

# 14. Левеняті необхідно з найменшим зусиллям зрушити з місця брусок,

# що лежить на шорсткій горизонтальній поверхні. У якому з вказаних

# напрямів необхідно прикласти силу?

# А: 1;               Б: 2;               В: 3;               Г: 4;                Д: 5.

# 15. На рисунку показана орбіта супутника Землі. Визначіть

# відношення максимальної гравітаційної сили, що діє на супутник

# з боку Землі, до мінімальної.

# А: 5/3;               Б: 3;               В: 4;               Г: 8;              Д: 16.

# 16. Брусок вагою 20 Н поклали на поверхню стола і подіяли горизонтальною силою F = 5H.

# Брусок не зрушився з місця. Що можна сказати про коефіцієнт тертя ковзання між бруском

# і поверхнею стола?

# А: ;           Б: ;           В: ;             Г: ;           Д: .

# 17. Після перепалювання нитки, що утримувала пружину, перший візок

# маса якого m1= 0,6 кг почав рухатись зі швидкістю1 = 0,4 м/с.

# З якою за модулем швидкістю 2 почне рухатись другий візок маса якого m2  = 0,8кг?

# А: 0,2 м/с;               Б: 0,3 м/с;               В: 0,4 м/с;                Г: 0,5 м/с;               Д: 0,6 м/с.

# 18. На рисунку зображено чотири однакові цеглини,  що рухаються

# по гладкій горизонтальній площині під дією сили F, прикладеної

# до першої цеглини. Яка сила діє на четверту цеглину?

# А: F;                 Б: F/4;              В: F/2;            Г: 4F;               Д: 3F/4.

# 19. Порівняйте покази ідеальних вольтметрів на схемі, зображеній на

# рисунку.

# А: U2  > U3 > U1;               Б: U1  > U2 > U3;               В: U1  > U3  > U2;

# Г: U3 > U2  > U1;               Д: U3  =  U2  = U1.

# 20. В закритому калориметрі містяться: 1 лід, 2 вода, 3 водяна пара, при температурі 00С. Маса

# води у всіх станах однакова. В якому стані енергія води найбільша, а в якому найменша?

# А: 1, 2;                 Б: 1, 3;                 В: 2, 3;                  Г: 3, 1;                Д: 3, 2.

# Завдання  21 – 30 оцінюються п’ятьма балами

# 21. Тіло знаходиться на похилій площині з коефіцієнтом тертя .

# Кут похилої площини , при якому тіло почне ковзати, визначається

# з формули...

# А: tg=;  Б: cos=;  В: sin=; Г: (sin+ cos) =; Д: сtg=.

# 22. Три тіла кидають з однакової висоти. Порівняйте час польоту тіл.

# А: t1 < t2 < t3;  Б: t1 > t2 > t3; В: t1 = t2 = t3; Г: t1 = t2 < t3; Д: t1 < t2 = t3.

# 23. Левеня маси m1 та Кенгуру маси m2 перебувають на гладкій горизонтальній поверхні і

# тягнуть легку мотузку з силою Т в горизонтальному напрямі. Чому дорівнює прискорення

# центра мас системи Левеня – Кенгуру?

# А: а = 0; Б: а = Т/ (m1 + m2);   В: а =; Г: а =; Д: а = .

# 24. Автомобіль починає рух зі стану спокою. Режим роботи двигуна такий, що автомобіль за

# найкоротший час  набирає максимально можливу швидкість. Максимальна потужність

# автомобіля N , коефіцієнт тертя між колесами і дорогою. Як залежить швидкість

# автомобіля від часу?

# А:                                 Б:                                 В:                                   Г:

# 25. На якій зі схем, зображених на рисунку, покази амперметра дорівнюють нулю? Прилади

# ідеальні.

# А:                                Б:                          В:                        Г:                             Д:

# 26. М’яч впав з деякої висоти на Землю і знову підстрибнув на ту саму висоту. Який з графіків

# залежності модуля переміщення м’яча від часу, відносно його початкового положення,

# найкраще описує цей рух?

# А:                                 Б:                         В:                           Г:                     Д:

# 27. Під дією сили F, абсолютне видовження стержня рівне . Яким стане

# видовження під дією цієї сили, якщо стержень розрізати навпіл:

# 1 упоперек, 2 уздовж?

# А:2; ;    Б: 2; 0,5;    В: 0,5, ;    Г: 0,5; 2;    Д: 0,5; 0,5.

# 28. На рисунку зображено фрагменти шкал трьох різних динамометрів

# і їх покази. В якому випадку абсолютна похибка вимірювань:

# а) найменша, б) найбільша?

# А: а – 1, б – 2;                      Б: а – 2, б – 3;              В: а – 1, б – 3;

# Г: а – 3, б – 1;                      Д: а – 3, б – 2.

# 29. Яку частину зображення стрілки бачить око? (око точкове)

# А: 1/4;   Б: 1/3;  В: 1/2;  Г: всю стрілку;  Д: стрілку не видно.

# 30. Щоб підтримувати в кімнаті температуру 200С

# при температурі на вулиці мінус 100С доводиться щодня спалювати 0,3 м3 сухих дров.

# Скільки дров доведеться спалювати щодня, щоб підтримувати в кімнаті ту ж саму

# температуру, якщо температура на вулиці знизиться до мінус 200С ? Вважати

# теплообмін пропорційним різниці температур в кімнаті і на вулиці.

# А: 0,2 м3;                   Б: 0,4 м3;                   В: 0,6 м3;                  Г: 0,8 м3;                 Д: 1 м3.

Завдання  21 – 30 оцінюються п’ятьма балами

31. Якщо відкрити кран (див. рис.) рідина потече вліво.

Порівняйте густини рідин.

А: ;      Б: ;     В: ;     Г: ;

Д: порівняти неможливо.

32. У системі, зображеній на рисунку, дошка К рухається зі

швидкістю =2 м/с, а циліндр О, котиться по дошці без

проковзування зі швидкістю= 1 м/с відносно дошки. На

циліндр намотується нитка до якої прикріплено тіло m . Яка швидкість  тіла m?

А: 2 м/с;             Б: 3 м/с;             В: 4 м/с;               Г: 6 м/с;           Д: 8 м/с.

33. У зрівноваженій системі (блоки і мотузки невагомі, тертя відсутнє) тіло (m)

і мавпа (2m) нерухомі. Мавпа починає рухатись вверх зі швидкістю 4 м/с

відносно Землі. Яка швидкість тіла (m) і як вона напрямлена відносно Землі ?

(- вверх , - вниз)

А: , 1 м/с;         Б:, 2 м/с;       В: , 4 м/с;      Г: , 2 м/с;        Д:, 4 м/с.

34. Тіло ковзає з гірки  трьома різними гладкими жолобами.

Порівняйте час його руху.

А: t1 > t2 > t3;   Б: t3 > t2 > t1;  В: t1 = t3 > t2; Г: t1 = t2 = t3.

35. На рисунку показано траєкторію руху тіла, кинутого під кутом

до горизонту. Порівняйте прискорення тіла в точках 1, 2 і 3.

А: а1 > а2 > а3; Б: а1 < а2 < а3; В: а1 < а3 < а2; Г: а1 > а3 > а2; Д: а1 = а2 = а3.

36. На рисунку зображено графік залежності модуля швидкості тіла

від часу. Визначте силу, що діє на тіло під час його рівноприскореного

руху. Тіло рухається прямолінійно, його маса 5 кг.

А: 1 Н; Б: 2 Н; В: 2,5 Н; Г: 3 Н; Д: тіло рівноприскорено не рухалось.

37. Для визначення кінетичної енергії тіла виміряли його масу і швидкість. Відносна похибка

вимірювання маси = 0,01, а швидкості= 0,04. Яка відносна похибка визначення

кінетичної енергії?

А: 0,011;                     Б: 0,025;                    В: 0,03;                      Г: 0,05;                       Д: 0,09.

38. На рисунку показано предмет АВ і його зображення А1В1

отримане за допомогою лінзи. Яка оптична сила лінзи, якщо

розмір однієї клітинки 10 см?

А: Д < -5 дптр; Б: -5 дптр < Д < 0 ; В: 0 < Д < 5 дптр ;

Г: 5 дптр < Д < 10 дптр ; Д: 10 дптр < Д < 15 дптр .

39. У прохолодну погоду метал на дотик здається холоднішим від дерева, тому що…

А: температура металу менша ніж температура дерева; Б: питома теплоємність металу

менша ніж у дерева; В: питома теплоємність металу більша ніж у дерева; Г: теплопро-

відність металу більша; Д: теплопровідність дерева більша.

40. В електричне коло замість опору R1 під’єднали опір з того ж матеріалу з

дещо меншим поперечним перерізом і дещо більшою довжиною. Як

зміняться покази приладів? Прилади ідеальні.  (- збільшиться,

- зменшиться,  - не зміниться).

А: І -; U -;      Б: І -; U -;      В: I -; U -;       Г: I -; U -;      Д: I -; 2 -.

# 40*. Супутник Землі рухається по коловій орбіті О зі швидкістю.

# Швидкість супутника збільшують на 0,2. По якій траєкторії

# буде рухатись супутник?

А: А;                   Б: Б;                В: В;                  Г: 3 ;               Д: Д.